Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Dodávka PC pro provozní potřeby fakulty přírodovědecké

Položka č. 1.1 – Notebook výkonný 15,6“

Konečný příjemce techniky: Katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 7500 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C a podporou napájení NB, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Klávesnice s numerickou částí |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| K notebooku musí existovat originální USB-C dokovací stanice stejného výrobce, umožňující připojení i nabíjení notebooku jediným USB-C kabelem (dokovací stanice není součástí předmětu plnění) |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 2 kg |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 26.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.2 – Notebook základní 15,6“

Konečný příjemce techniky: Katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6800 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Min. kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C a podporou napájení NB, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Klávesnice s numerickou částí |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| K notebooku musí existovat originální USB-C dokovací stanice stejného výrobce, umožňující připojení i nabíjení notebooku jediným USB-C kabelem, (dokovací stanice není součástí předmětu plnění) |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 2,1 kg |  |
| Počet kusů | 5 |  |
| Jednotková maximální cena | 20.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.3 – Konvertibilní notebook 14“

Konečný příjemce techniky: Katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6000 bodů1) |  |
| Dotykový displej konvertibilní (tj. plně výklopný) |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Min. kapacita diskového uložiště SSD 256 GB |  |
| Minimální konektivita: Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB min. 3 x USB 3.0 (nebo novější revize); alespoň 1x z toho s konektorem USB-C |  |
| Grafický výstup HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 1,7 kg |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 22.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.4 – Notebook výkonný 14“ Full HD, kovové šasi vč. dokovací stanice

Konečný příjemce techniky: Katedra fyziky, František Karlický

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 7500 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 14" |  |
| Rozlišení displeje min. 1920 x 1080 bodů |  |
| Displej typu minimálně IPS bez podpory dotyku |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Kovové šasi |  |
| Minimální kapacita SSD 512 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, WLAN, Bluetooth, 3 x USB z toho min. 1 x USB (type C) a min. 1 x USB 3.1 nebo jejich novější revize |  |
| USB-C s podporou napájení |  |
| USB-C dokovací stanice stejného výrobce |  |
| Digitální výstup HDMI |  |
| Hmotnost maximálně 1,5 kg |  |
| Numerická podsvícená klávesnice |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Minimální požadovaná výdrž na baterii (dle údajů výrobce) minimálně 6 hodin |  |
| Minimální verze OS, ze kterého lze provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Kompatibilita s OS Linux Ubuntu |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 35.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.5 – Notebook 14“ základní, kovové šasi

Konečný příjemce techniky: Katedra fyziky, František Karlický

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 2 jádrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Kovové šasi |  |
| Minimální velikost operační paměti 4 GB |  |
| Min. kapacita diskového uložiště SSD 240 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 2 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Kompatibilita s OS Linux Ubuntu |  |
| Max. hmotnost 1,8 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 15.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.6 – Notebook 14“ výkonný, kovové šasi

Konečný příjemce techniky: Katedra fyziky, František Karlický

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 7000 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Kovové šasi |  |
| Minimální velikost operační paměti 12 GB |  |
| Min. kapacita diskového uložiště SSD 480 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 2 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Kompatibilita s OS Linux Ubuntu |  |
| Max. hmotnost 1,8 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 28.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.7 – Notebook 13,3“, výkonný, operační systém MacOS

Konečný příjemce techniky: Katedra fyziky, František Karlický

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Úhlopříčka displeje 13.3" |  |
| 1,4GHz čtyřjádrový Intel Core i5 osmé generace |  |
| Turbo Boost až 3,9 GHz |  |
| Intel Iris Plus Graphics 645 |  |
| 8 GB 2133MHz paměti LPDDR3 |  |
| 512 GB SSD úložiště |  |
| Retina displej s technologií True Tone |  |
| Touch Bar a Touch ID |  |
| Dva porty Thunderbolt 3 |  |
| Hmotnost maximálně 1,4 kg |  |
| Operační systém macOS |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 55.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.8 – Notebook 14“ základní

Konečný příjemce techniky: Studijní odd. PřF.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6600 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 1,6 kg |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 17.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.9 – Notebook 13,3“ výkonný, pro vědeckou práci

Konečný příjemce techniky: Katedra informatiky a počítačů, ing. Pavel Smolka

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 7500 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 13.3", rozlišení min. 1920 x 1080 px, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Baterie s výdrží min. 7h (dle údajů výrobce) |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 1,4 kg |  |
| Počet kusů | 3 |  |
| Jednotková maximální cena | 30.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Položka č. 1.10 – Notebook výkonný 15,6“, pro vědeckou práci

Konečný příjemce techniky: Katedra biologie a ekologie, Jiří Červeň

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 8000 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Grafická karta s grafickou pamětí minimálně 4 GB a s výkonem minimálně 6000 bodů2) |  |
| Min. kapacita diskového uložiště SSD 480 GB |  |
| Volný slot pro 2,5" SATA disk |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize), HDMI výstup |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Klávesnice s numerickou částí |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 2,4 kg |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 30.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

- VGA Mark: http://www.videobenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.11 – PC výkonné pro vědecké výpočty

Konečný příjemce techniky: Katedra informatiky a počítačů, ing. Pavel Smolka

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 16000 bodů1) |  |
| Základní deska s minimálně 4 x DDR4 slot a minimální podporou 64 GB RAM, rozhraní minimálně 1 x PCIex16, 1 x PCIex1, 6 x SATA 6 Gbit/s, 1 x M.2 NVMe, PCIe3.0x4 slot |  |
| Integrovaná síťová karta podporující minimálně 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet, RJ-45) |  |
| Minimálně 2 x USB 2.0 Type-A, 4 x USB 3.0/3.1/3.2 Type-A nebo jejich novější revize, 1 x USB 3.2 Type-C |  |
| RAM minimálně 16 GB DDR4 (osazení slotů 2 x 8 GB), min. 2666MHz |  |
| Disk SSD min. 256 GB, rychlost čtení/zápisu min. 3000/2000 MB/s, do NVMe M.2 slotu. Disk HDD min. 1 TB SATA (min. 7200ot./min) |  |
| MidiTower CASE - na čelním panelu minimálně 2 x USB 3.0 Type-A nebo jejich novější revize, minimálně konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu (line-in/out), min. 1x předinstalovaný větrák 120mm s regulací otáček |  |
| Zdroj minimálně 750W, aktivní PFC filtr, minimální certifikace 80 Plus Gold, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou, polo-modulární nebo modulární kabeláž |  |
| Grafická karta s výkonem minimálně 15000 bodů2), min. 8GB GDDR5, min. 2x digitální grafický výstup z toho alespoň jeden s podporou 4K@60. Nutná podpora technologie CUDA a plnohodnotná podpora technologie Ray-Tracing v reálném čase přes RT jádra karty! |  |
| Set standardní klávesnice s myší USB |  |
| PC musí být vybaveno minimální verzí OS, která umožnuje, dle aktuálních licenčních podmínek firmy Microsoft, upgrade na libovolnou verzi operačního systému Windows z programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 39.900 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

1) CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2) G3D Mark: http://www.videocardbenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení. PC sestava musí být  plně funkční včetně napájecího kabelu.

Položka č. 1.12 –  LCD 16:9 min. 31,5“, se zakřivením, pro základní grafické operace, otočné, výškově stavitelné

Konečný příjemce techniky: Katedra fyziky, dr. František Karlický

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Úhlopříčka obrazovky minimálně 31,5" palců s minimálním nativním rozlišením 2560 x 1440 při poměru stran 16:9 |  |
| Displej typu IPS nebo VA bez podpory dotyku se zakřivením (tzv. prohnutá konstrukce) |  |
| Povrch displeje matný nebo antireflexní |  |
| Konektorová výbava: minimálně 2x plně digitální grafický vstup |  |
| Eliminace blikání (Flicker-free) |  |
| Redukce modrého světla (Low Blue Light) |  |
| Synchronizace obrazu FreeSync |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 8.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.13 – LCD monitor, 16:9, základní

Konečný příjemce techniky: 1x katedra biologie a ekologie, 1x katedra chemie

Místo dodání, technik:

1x Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

1x 30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Úhlopříčka obrazovky minimálně 23,8" palců s minimálním nativním rozlišením 1920 x 1080 při poměru stran 16:9 |  |
| Displej typu minimálně IPS bez podpory dotyku a bez zakřivení (FLAT) |  |
| Povrch displeje matný nebo antireflexní |  |
| Konektorová výbava: vstupy min 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort |  |
| Displej musí podporovat technologie šetřící zrak - eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light) |  |
| Vestavěný USB Hub |  |
| Integrované reproduktory |  |
| Nastavitelná výška |  |
| Pivot |  |
| Vesa uchycení 100 mm x 100 mm |  |
| Včetně digitálního datového kabelu |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 5.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.14 – Laserová /LED barevná tiskárna

Konečný příjemce techniky: katedra informatiky a počítačů,  Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Barevná laserová/LED tiskárna formátu A4 |  |
| Rychlost monochromatického a barevného tisku minimálně 21 str./min. |  |
| Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI |  |
| Interní paměť minimálně 256 MB |  |
| Automatický duplexní (oboustranný) tisk |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů |  |
| Maximální měsíční vytížení min. 30 000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45) |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL5 nebo PCL6 |  |
| Datový kabel USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 6.500 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 1.15 – Monochromatická multifunkční laserová/LED tiskárna

Konečný příjemce techniky: děkanát PřF, vrátnice budovy L

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Monochromatická laserová/LED multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování |  |
| Rychlost tisku minimálně 33 str./min. |  |
| Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI |  |
| Vestavěný plochý skener s rozlišením minimálně 600 x 600 DPI |  |
| Interní paměť minimálně 512 MB |  |
| Automatický duplexní (oboustranný) tisk |  |
| Automatický podavač dokumentů DADF nebo RADF s min. kapacitou 50 listů |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů |  |
| Skenování do e-mailu |  |
| Maximální měsíční vytížení min. 10 000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45) |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL5 nebo PCL6 |  |
| Datový kabel USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 9.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.16 – Externí HDD 2TB

Konečný příjemce techniky: 2x Katedra fyziky, 1x katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Externí přenosný HDD 2,5" |  |
| Kapacita HDD minimálně 2 TB |  |
| Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize s USB konektorem typu A |  |
| Včetně připojovacího USB kabelu kompatibilního s dodaným externím diskem |  |
| Externí disk musí být nativně kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS |  |
| Počet kusů | 3 |  |
| Jednotková maximální cena | 2.500 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka * |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 1.17 – Externí HDD 4TB

Konečný příjemce techniky: 2x Katedra fyziky, 4x katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Externí přenosný HDD 2,5" |  |
| Kapacita HDD minimálně 4 TB |  |
| Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize s USB konektorem typu A |  |
| Včetně připojovacího USB kabelu kompatibilního s dodaným externím diskem |  |
| Externí disk musí být nativně kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS |  |
| Počet kusů | 6 |  |
| Jednotková maximální cena | 3.500 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka * |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Dodávka IT pro projekt SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech

Položka č. 2.1 – Výkonný výpočetní notebook 17,3“

Konečný příjemce techniky:  Helena Batihová

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Notebook 17.3“ |  |
| Procesor 6-jádrový s výkonem minimálně 11500 bodů PassMark – CPU Mark.1) |  |
| Displej 17.3” s rozlišením min. 1920x1080, matný nebo antireflexní, IPS |  |
| Paměť RAM min. 16 GB DDR4 |  |
| Disk SSD min. 512 GB |  |
| Dedikovaná grafická karta min. 6 GB s grafickým výkonem minimálně 11000 bodů2) - GPU Mark. Nutná podpora technologie CUDA a plnohodnotná podpora technologie Ray-Tracing v reálném čase přes RT jádra karty! |  |
| Čtečka paměťových karet, webkamera |  |
| Podsvícená klávesnice, numerická část klávesnice |  |
| WiFi 802.11ac, konektor LAN |  |
| Bluetooth |  |
| Minimálně 3x USB (z toho min 2x USB 3.1 nebo novější, 1x USB Type-C) |  |
| HDMI konektor |  |
| Požadovaný HW musí být vybaven vhodnou minimální verzí OS, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 46 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

1) PassMark – CPU Mark http://www.cpubenchmark.net

2) VideoBenchmark – GPU Mark http://www.videocardbenchmark.net/

*Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 2.2 – Notebook základní 15,6“ pro projekt DMS

Konečný příjemce techniky:  Helena Batihová

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6800 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 Gen 2 (nebo novější revize) s konektorem USB-C a podporou napájení NB, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Čtečka paměťových karet (minimálně standardy SD, SDHC, SDXC nebo jejich micro verze) |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Klávesnice s numerickou částí |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| K notebooku musí existovat originální USB-C dokovací stanice stejného výrobce, umožňující připojení i nabíjení notebooku jediným USB-C kabelem (dokovací stanice není součástí předmětu plnění), nepožadujeme, aby byla součástí dodávky |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 2,1 kg |  |
| Počet kusů | 4 |  |
| Jednotková maximální cena | 20.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 2.3 – PC vysoce výkonné pro projekt DMS

Konečný příjemce techniky:  Helena Batihová

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 11000 bodů1) |  |
| Základní deska s minimálně 4 x DDR4 slot a minimální podporou 64 GB RAM, rozhraní minimálně 1 x PCIex16, 1 x PCIex1, 6 x SATA 6 Gbit/s, 1 x M.2 NVMe, PCIe3.0x4 slot |  |
| Integrovaná síťová karta podporující minimálně 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet, RJ-45) |  |
| Integrovaná grafická karta, min. 1 x digitální výstup, min. 1 x analogový výstup nebo redukce z digitálního výstupu |  |
| Minimálně 2 x USB 2.0 Type-A, 4 x USB 3.0/3.1/3.2 Type-A nebo jejich novější revize, 1 x USB 3.2 Type-C |  |
| RAM minimálně 16 GB DDR4 (osazení slotů 2 x 8 GB), min. 2666MHz |  |
| Disk SSD min. 480 GB, rychlost čtení/zápisu min. 3400/2500 MB/s, do NVMe M.2 slot |  |
| MidiTower CASE - na čelním panelu minimálně 2 x USB 3.0 Type-A nebo jejich novější revize, minimálně konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu (line-in/out) |  |
| Zdroj minimálně 350W, aktivní PFC filtr, minimální certifikace 80 Plus Bronze, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou |  |
| Set standardní klávesnice s myší USB |  |
| PC musí být vybaveno minimální verzí OS, která umožnuje, dle aktuálních licenčních podmínek firmy Microsoft, upgrade na libovolnou verzi operačního systému Windows z programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 21.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

1) CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení. PC sestava musí být plně funkční včetně napájecího kabelu.

Položka č. 2.4 – LCD monitor 16:9 základní pro projekt DMS

Konečný příjemce techniky:  Helena Batihová

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Úhlopříčka obrazovky minimálně 23,8" palců s minimálním nativním rozlišením 1920 x 1080 při poměru stran 16:9 |  |
| Displej typu minimálně IPS bez podpory dotyku a bez zakřivení (FLAT) |  |
| Povrch displeje matný nebo antireflexní |  |
| Konektorová výbava: vstupy min 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort |  |
| Displej musí podporovat technologie šetřící zrak - eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light) |  |
| Vestavěný USB Hub |  |
| Integrované reproduktory |  |
| Nastavitelná výška |  |
| Pivot |  |
| Vesa uchycení 100 mm x 100 mm |  |
| Včetně digitálního datového kabelu |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 5.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 2.5 – Myš k notebooku

Konečný příjemce techniky: Helena Batihová

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Pavel Brzeska (739 386 566)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Drátová optická myš k notebooku |  |
| Symetrická – vhodná pro praváky i leváky |  |
| Velikost S |  |
| Minimální rozlišení myši 1000 DPI |  |
| Min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka |  |
| Připojení pomocí konektoru USB |  |
| Počet kusů | 5 |  |
| Jednotková maximální cena | 187 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka * |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

*Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Dodávka IT pro projekt OP VVV Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Položka č. 3.1 – Notebook vysoce výkonný 15,6“ pro projekt OP VVV

Konečný příjemce techniky: Katedra biologie a ekologie

Místo dodání, technik:  Chittussiho 10, Petr Zářický (733 787 232)

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 11500 bodů1) |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Dedikovaná grafická karta min. 4 GB s grafickým výkonem minimálně 6900 bodů2) |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 2 x USB 3.0 nebo jejich novější revize, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Klávesnice s numerickou částí |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou minimální verzí operačního sytému (OS), ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft |  |
| Max. hmotnost 2,5 kg |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 32.000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena účastníka* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

- GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.