Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

## 1.  Notebook 15,6“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Igor Hampl Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, RT 277853,OBJ 4515/7/21, 4515/10/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 11 000 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB-C, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,8 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 21 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 2.  Externí HDD 2TB

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Iva Červenková, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, RT 277853,OBJ 4515/6/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Externí přenosný HDD 2,5“ |  |
| Kapacita HDD minimálně 2 TB |  |
| Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize s USB konektorem typu A |  |
| Externí disk musí být nativně kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 1 |  |
| Počet kusů | 8 |  |
| Jednotková maximální cena | 2 100 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 3.  Monochromatická multifunkční laserová/LED tiskárna

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D., Katedra preprimární a primární pedagogiky, RT 277853,OBJ 4515/11/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Monochromatická laserová/LED multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování |  |
| Rychlost tisku minimálně 33 str./min. |  |
| Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI |  |
| Vestavěný plochý skener s rozlišením minimálně 600 x 600 DPI |  |
| Interní paměť minimálně 512 MB |  |
| Automatický duplexní (oboustranný) tisk |  |
| Automatický podavač dokumentů DADF nebo RADF s min. kapacitou 50 listů |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů |  |
| Skenování do e-mailu |  |
| Maximální měsíční vytížení min. 10 000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45) |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL5 nebo PCL6 |  |
| Datový kabel USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Tiskárna musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)1 |  |
| Tiskárna musí mít možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu 2 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)3 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 10 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 4.  Externí HDD 2TB

- Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., Katedra hudební výchovy, RT 277853,OBJ 4515/11/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Externí přenosný HDD 2,5“ |  |
| Kapacita HDD minimálně 2 TB |  |
| Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize s USB konektorem typu A |  |
| Externí disk musí být nativně kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 1 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 2 100 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 5.  Počítač All in One 23,8“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Milan Chmura, Ph.D., Katedra pedagogiky a andragogiky, RT 277853, OBJ 4515/6/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6 200 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD min. 23,8", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Součásti balení klávesnice a myš |  |
| PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| PC musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| PC musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| PC musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit 3 |  |
| Výrobek musí splňovat parametry obsažené v certifikátu ekologické udržitelnosti TCO nebo EPEAT GOLD 4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 5 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Tuto skutečnost účastník doloží předložením prostého výpisu k nabízenému zařízení z databáze výrobků TCO nebo EPEAT uvedené na adrese https://tcocertified.com/product-finder/ nebo https://epeat.net/ nebo předložením čestného prohlášení účastníka nebo výrobce ve formě kopie či originálu o splnění tohoto požadavku k nabízenému výrobku a zároveň předložením technické dokumentace (např. technického listu k nabízenému výrobku či zkušebního protokolu k nabízenému výrobku), ze které bude vyplývat splnění požadavků výše uvedených značek.

5 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 6.  Notebook 15,6“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Iva Červenková, Ph.D., Katedra pedagogiky a andragogiky, RT 277853, OBJ 4515/6/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 2 jádrový procesor s výkonem minimálně 6200 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), RJ-45 (LAN), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 2 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 18 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4  Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 7.   Notebook 15,6“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D., Katedra preprimární a primární pedagogiky, RT 277853, OBJ 4515/11/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 11 200 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,8 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 23 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 8.  Barevná multifunkční inkoustová tiskárna

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Iva Červenková, Ph.D., Katedra pedagogiky a andragogiky, RT 277853, OBJ 4515/6/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Inkoustová multifunkční barevná tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování |  |
| Tankový systém |  |
| Rychlost černého tisku minimálně 10 str./min. |  |
| Rychlost barevného tisku minimálně 5 str./min. |  |
| Rozlišení barevného tisku minimálně 4800 DPI |  |
| Vestavěný plochý skener s rozlišením minimálně 1200 DPI |  |
| Manuální oboustranný tisk |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 100 listů |  |
| Maximální měsíční vytížení min. 1000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita min. USB |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL |  |
| Datový kabel USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Tiskárna musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)1 |  |
| Tiskárna musí mít možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu2 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)3 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 6 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 9.  Notebook 15,6“

- Konečný příjemce techniky: doc. PaeDr. Petr Franiok, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, RT 277853, OBJ 4515/5/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory,  Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 2 jádrový procesor s výkonem minimálně 6200 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), RJ-45 (LAN), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 2 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 18 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 10.  Notebook 15,6“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, RT 277458, OBJ 4510/4/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6400 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1, RJ-45 (LAN), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 2,3 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 11.  Stolní PC

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Michaela Trnová, Katedra anglického jazyka s didaktikou, RT277842, OBJ  4514/5/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 9000 bodů 1 |  |
| Základní deska s minimálně 2 x DDR4 slot a minimální podporou 32 GB RAM, rozhraní minimálně 1 x PCIex16, 1 x PCIex1, 4 x SATA 6 Gbit/s, |  |
| Integrovaná grafická karta, min. 1x digitální výstup, min. 1x analogový výstup nebo redukce z digitálního výstupu |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB DDR4 |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Integrovaná síťová karta podporující minimálně 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet, RJ-45) |  |
| Minimálně 2 x USB 2.0 Type-A, 4 x USB 3.0/3.1/3.2 Type-A nebo jejich novější revize, DVD mechanika |  |
| MidiTower CASE - na čelním panelu minimálně 2 x USB 3.0 Type-A nebo jejich novější revize, minimálně konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu |  |
| Zdroj minimálně 400W, aktivní PFC filtr, minimální certifikace 80 Plus Gold, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou |  |
| Set standardní klávesnice s myší USB |  |
| PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| PC musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| PC musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| PC musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit3 |  |
| PC musí mít zdroj, který splňuje normy certifikace 80 plus Gold 4 |  |
| PC musí mít zdroj s funkci tepelné regulace otáček4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 5 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 15 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

5 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 12.  Notebook 13.3“

- Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD., Katedra výchovy k občanství, RT277043, OBJ 4506/8/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 2 jádrový procesor s výkonem minimálně 4000 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 13.3", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C a podporou napájení NB, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,5 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 13.  Notebook 13.3“

- Konečný příjemce techniky: Mgr. Milan Cabala, Děkanát Pedagogické fakulty, RT 277482

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352) OBJ 4591/59/21

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 8 jádrový procesor |  |
| Minimální frekvence procesorů 2,1 GHz |  |
| Úhlopříčka LCD 13.3", rozlišení min. 2560 x 1600 px. technologie IPS. |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 250 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 2x USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt / USB 4 |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Čtečka otisků prstů |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimální kapacita baterie 49 Wh |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou verzí operačního systému macOS Big Sur |  |
| Max. hmotnost 1,3 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 1 |  |
| Výrobek musí splňovat parametry obsažené v certifikátu ekologické udržitelnosti TCO nebo EPEAT GOLD 4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 3 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 30 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

4 Tuto skutečnost účastník doloží předložením prostého výpisu k nabízenému zařízení z databáze výrobků TCO nebo EPEAT uvedené na adrese https://tcocertified.com/product-finder/ nebo https://epeat.net/ nebo předložením čestného prohlášení účastníka nebo výrobce ve formě kopie či originálu o splnění tohoto požadavku k nabízenému výrobku a zároveň předložením technické dokumentace (např. technického listu k nabízenému výrobku či zkušebního protokolu k nabízenému výrobku), ze které bude vyplývat splnění požadavků výše uvedených značek.

Odůvodnění výrobku konkrétní značky:

Nákup notebooku se systémem macOS je požadován z důvodů zajištění kompatibility zařízením s katedrami, které využívají pouze zařízení typu macOS a také z důvodu plánovaných nákupů těchto zařízení v připravovaných projektech a nutností zajištění jejich kompatibility s administrativním řízením připravovaných projektů.

## 14.  Notebook 17,3“

- Konečný příjemce techniky: PhDr. Radim Badošek, Ph.D., Katedra pedagogické a školní psychologie, RT277457 OBJ 4516/10/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 12000 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 17,3", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 512 GB |  |
| Dedikovaná grafická karta s min. výkonem 11 300 bodů2 |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), HDMI, RJ-45 (LAN), |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Zabudovaná numerická klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 3,4 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 4 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 4 |  |
| NB musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 5 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 39500 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net

3 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

4 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

5 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 15.  Monitor 27“

- Konečný příjemce techniky: PhDr. Radim Badošek, Ph.D., Katedra pedagogické a školní psychologie, RT277457, OBJ 4516/10/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" palců s minimálním nativním rozlišením 1920 x 1080 px při poměru stran 16:9 |  |
| Displej typu minimálně IPS bez podpory dotyku a bez zakřivení (FLAT) |  |
| Povrch displeje matný nebo antireflexní |  |
| Konektorová výbava: vstupy 1x HDMI, 1x DisplayPort |  |
| Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light) |  |
| Vestavěný USB Hub |  |
| Integrované reproduktory |  |
| Nastavitelná výška |  |
| Pivot |  |
| Vesa uchycení 100 mm x 100 mm |  |
| Včetně digitálního datového kabelu |  |
| Monitor musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) 1 |  |
| Výrobek musí splňovat parametry obsažené v certifikátu ekologické udržitelnosti TCO nebo EPEAT GOLD 2 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 3 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 6000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Tuto skutečnost účastník doloží předložením prostého výpisu k nabízenému zařízení z databáze výrobků TCO nebo EPEAT uvedené na adrese https://tcocertified.com/product-finder/ nebo https://epeat.net/ nebo předložením čestného prohlášení účastníka nebo výrobce ve formě kopie či originálu o splnění tohoto požadavku k nabízenému výrobku a zároveň předložením technické dokumentace (např. technického listu k nabízenému výrobku či zkušebního protokolu k nabízenému výrobku), ze které bude vyplývat splnění požadavků výše uvedených značek.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 16.  Stolní PC

- Konečný příjemce techniky: PhDr. Radim Badošek, Ph.D., Katedra pedagogické a školní psychologie, RT277457, OBJ 4516/10/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 8 jádrový procesor s výkonem minimálně 13 300 bodů 1 |  |
| Základní deska s minimálně 4 x DDR4 slot a minimální podporou 64 GB RAM, rozhraní minimálně 1 x PCIex16, 1 x PCIex1, 6 x SATA 6 Gbit/s, |  |
| Integrovaná grafická karta, min. 1x digitální výstup, min. 1x analogový výstup nebo redukce z digitálního výstupu |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB DDR4 |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB a HDD 1 TB |  |
| Integrovaná síťová karta podporující minimálně 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet, RJ-45) |  |
| Minimálně 2 x USB 2.0 Type-A, 4 x USB 3.0/3.1/3.2 Type-A nebo jejich novější revize, 1 x USB 3.2 Type-C, Čtečka karet, DVD mechanika |  |
| MidiTower CASE - na čelním panelu minimálně 2 x USB 3.0 Type-A nebo jejich novější revize, minimálně konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu |  |
| Zdroj minimálně 500W, aktivní PFC filtr, minimální certifikace 80 Plus Gold, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou |  |
| Set standardní klávesnice s myší USB |  |
| PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| PC musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| PC musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| PC musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit3 |  |
| PC musí mít zdroj, který splňuje normy certifikace 80 plus Gold 4 |  |
| PC musí mít zdroj s funkci tepelné regulace otáček4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 5 |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

5 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 17.  Dotykový notebook 14“

- Konečný příjemce techniky: PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., Katedra pedagogické a školní psychologie, RT277457, OBJ 4516/10/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4jádrový procesor s výkonem minimálně 9800 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS |  |
| Dotykový displej |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 4.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize), HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,6 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 18.  Notebook 14“

- Konečný příjemce techniky: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, RT 277821, OBJ 4513/5/21

- Místo dodání technik: Ostrava Mar. Hory, Fráni Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 2520 (731 137 352)

- Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 9800 bodů 1 |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ac, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1, HDMI |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,5 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 25 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 19.  Barevná multifunkční laserová /LED tiskárna

Konečný příjemce techniky: Mgr. Ivana Schmejkalová RT274608 OBJ 4591/55/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Barevná laserová/LED multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování |  |
| Rychlost monochromatického a barevného tisku minimálně 23 str./min. |  |
| Rozlišení tisku min. 600 x 600 DPI |  |
| Automatický duplexní (oboustranný) tisk |  |
| Vestavěný plochý skener s rozlišením min. 600 x 600 DPI |  |
| Automatický podavač DADF nebo RADF s min. kapacitou 20 listů |  |
| Interní paměť min. 512 MB |  |
| Zabudovaný LCD displej |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů |  |
| Skenování do e-mailu |  |
| Doporučené měsíční vytížení min. 3000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita: USB, Ethernet (RJ-45) |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL5 nebo PCL6 |  |
| Datový USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Tiskárna musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)1 |  |
| Tiskárna musí mít možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu 2 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 3 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 13 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

## 20.  Dotykový notebook 14“

Konečný příjemce techniky: Ing. Zuzana Havrlantová RT275900 OBJ 4591/54/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6jádrový procesor s výkonem minimálně 11000 bodů1 |  |
| Úhlopříčka LCD 14", minimální nativní rozlišení 1920 x 1080 px |  |
| Dotykový displej, technologie IPS |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 512 GB (NVMe) |  |
| Konektivita: Wi-Fi 5 nebo novější; Bluetooth v5.0 nebo novější; min. 3x USB z toho min. 1x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C; HDMI výstup |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Materiál šasi: kov |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Klávesnice: zabudovaná klávesnice, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků; podsvícená |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,3 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU)2 |  |
| NB musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 25 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

21.  Tablet iPad Air 4. generace 10,9“

Konečný příjemce techniky: Mgr. Daniel Tran, Ph.D. RT275727 OBJ/4508/0005/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Tablet s obrazovkou LED 10,9“, rozlišení 2360x1640, typ displeje Liquid Retina Technologie True Tone, IPS |  |
| Velikost interního úložiště 64 GB |  |
| USB-C konektor, WiFi 6, Bluetooth 5.0 |  |
| 64 bitová architektura, procesor A14 Bionic s Neural Enginem |  |
| stereo reproduktory |  |
| 2x kamera, Touch ID, digitální kompas |  |
| OS Apple iPadOS 14 |  |
| Originál Smart Folio na iPad Air 4. generace |  |
| Originál Apple pencil 2. generace |  |
| Výrobek splňuje parametry obsažené v certifikátu ekologické udržitelnosti TCO nebo EPEAT GOLD 1 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 2 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 21 147 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

1

Tuto skutečnost účastník doloží předložením prostého výpisu k nabízenému zařízení z databáze výrobků TCO nebo EPEAT uvedené na adrese https://tcocertified.com/product-finder/ nebo https://epeat.net/ nebo předložením čestného prohlášení účastníka nebo výrobce ve formě kopie či originálu o splnění tohoto požadavku k nabízenému výrobku a zároveň předložením technické dokumentace (např. technického listu k nabízenému výrobku či zkušebního protokolu k nabízenému výrobku), ze které bude vyplývat splnění požadavků výše uvedených značek.

2 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

Odůvodnění výrobku konkrétní značky:

Zařízení od firmy Apple poskytuje možnost využití aplikací a funkcí, které jiná zařízení neumožňují. Tyto funkce budou využívány pro výukovou a výzkumnou činnost. Zařízení je voleno na základě dosavadních zkušeností s využitím pokročilých ICT technologií a nejlépe splňuje požadavky uživatele.

22.  Grafický interaktivní tablet 13,3“

Konečný příjemce techniky: RNDr. Radek Krpec, Ph.D. RT278751 OBJ/4511/0007/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Tablet s obrazovkou velikosti 13,3“; technologie IPS nebo AHVA; rozlišení min. 1920x1080 |  |
| Kontrast minimálně 1000:1 |  |
| Slouží jako druhá, dotyková obrazovka k PC |  |
| Pozorovací úhel minimálně 170° |  |
| Gamut minimálně 72 % NTSC |  |
| Konektivita k PC pomocí USB+HDMI (speciální kabel) |  |
| Včetně pasivního pera s minimálně 4096 úrovněmi přítlaku a až 60° náklonu |  |
| Kompatibilní s Windows a MacOS |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 1 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 12 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

1 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

23.  Grafický interaktivní tablet 13,3“

Konečný příjemce techniky: RNDr. Radek Krpec, Ph.D. RT278751 OBJ/4515/010/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Tablet s obrazovkou velikosti 13,3“; technologie IPS nebo AHVA; rozlišení min. 1920x1080 |  |
| Kontrast minimálně 1000:1 |  |
| Slouží jako druhá, dotyková obrazovka k PC |  |
| Pozorovací úhel minimálně 170° |  |
| Gamut minimálně 72 % NTSC |  |
| Konektivita k PC pomocí USB+HDMI (speciální kabel) |  |
| Včetně pasivního pera s minimálně 4096 úrovněmi přítlaku a až 60° náklonu |  |
| Kompatibilní s Windows a MacOS |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 1 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 12 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

1 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

24.  Externí HDD 2TB

Konečný příjemce techniky: Gabriela Matýsková RT277398 OBJ/4512/0013/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Externí přenosný HDD 2,5" |  |
| Kapacita HDD minimálně 2 TB |  |
| Rozhraní USB 3.2 nebo jeho novější revize s USB konektorem typu A |  |
| Včetně připojovacího USB kabelu kompatibilního s dodaným externím diskem |  |
| Externí disk musí být nativně kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 1 |  |  |
| Počet kusů | 3 |  |
| Jednotková maximální cena | 2 100 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele * |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

25.  Barevná multifunkční laserová/LED tiskárna

Konečný příjemce techniky: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. RT278688 OBJ/4507/5/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Barevná laserová/LED multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování |  |
| Rychlost monochromatického a barevného tisku minimálně 23 str./min. |  |
| Rozlišení tisku min. 600 x 600 DPI |  |
| Automatický duplexní (oboustranný) tisk |  |
| Vestavěný plochý skener s rozlišením min. 600 x 600 DPI |  |
| Automatický podavač DADF nebo RADF s min. kapacitou 20 listů |  |
| Interní paměť min. 512 MB |  |
| Zabudovaný LCD displej |  |
| Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů |  |
| Skenování do e-mailu |  |
| Doporučené měsíční vytížení min. 3000 stran (dle údajů výrobce) |  |
| Konektivita: USB, Ethernet (RJ-45) |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Požadované minimální tiskové emulace PCL5 nebo PCL6 |  |
| Datový USB kabel A-B pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m |  |
| Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m |  |
| Startovací toner součást dodávky |  |
| Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows, macOS, Linux |  |
| Tiskárna musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)1 |  |
| Tiskárna musí mít možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu 2 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 3 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 13 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

2 Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

3 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

26.  Notebook 17“ – 17,3“

Konečný příjemce techniky: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D. RT278688 OBJ/4507/5/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 8700 bodů1 |  |
| Úhlopříčka LCD 17“-17,3“; rozlišení min. 1920 x 1080 px; technologie IPS; matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 512 GB |  |
| Konektivita: LAN; Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0 nebo novější; min 3x USB z toho min 1x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C; HDMI výstup |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Podsvícená klávesnice; zabudovaná numerická část |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 2,6 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU)2 |  |
| NB musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 25 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

27.  LCD monitor 16:9

Konečný příjemce techniky:  Bohdana Richterová RT275402 OBJ/4515/008/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava, technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Úhlopříčka obrazovky minimálně 23,8" palců s minimálním nativním rozlišením 1920 x 1080 px při poměru stran 16:9 |  |  |
| Displej typu IPS a bez zakřivení (FLAT) |  |  |
| Povrch displeje matný nebo antireflexní |  |  |
| Digitální vstupy: HDMI, DP |  |  |
| Displej musí podporovat technologie šetřící zrak - eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light) |  |  |
| Integrovaný USB hub (USB min v3.2) |  |  |
| Integrované reproduktory |  |  |
| Nastavitelná výška |  |  |
| Pivot |  |  |
| Včetně HDMI datového kabelu |  |  |
| Výrobek splňuje parametry obsažené v certifikátu ekologické udržitelnosti TCO nebo EPEAT GOLD 1 |  |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 2 |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |  |
| Jednotková maximální cena | 5 000 | Kč vč. DPH |  |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |  |
|  |  | Kč bez DPH |  |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 Tuto skutečnost účastník doloží předložením prostého výpisu k nabízenému zařízení z databáze výrobků TCO nebo EPEAT uvedené na adrese https://tcocertified.com/product-finder/ nebo https://epeat.net/ nebo předložením čestného prohlášení účastníka nebo výrobce ve formě kopie či originálu o splnění tohoto požadavku k nabízenému výrobku a zároveň předložením technické dokumentace (např. technického listu k nabízenému výrobku či zkušebního protokolu k nabízenému výrobku), ze které bude vyplývat splnění požadavků výše uvedených značek.

2 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

28.  Notebook 15,6"

Konečný příjemce techniky: Bohdana Richterová RT275402 OBJ/4515/008/21

Místo dodání: Fráni Šrámka 3, Ostrava; technik Michal Rumánek, tel. 553 46 2633

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 10000 bodů1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15,6"; rozlišení min. 1920 x 1080 px; technologie IPS; matný nebo antireflexní povrch |  |
| Minimální velikost operační paměti 8 GB |  |
| Minimální kapacita diskového úložiště SSD 512 GB |  |
| Konektivita: Wi-Fi 5 nebo novější; Bluetooth v5.0 nebo novější; min. 2x USB v3.0 nebo novější (Type-A); min. 1x USB Type-C; HDMI výstup |  |
| Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon |  |
| Minimálně 3článková baterie |  |
| Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| Max. hmotnost 1,8 kg |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU)2 |  |
| NB musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 20 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

- 29.  PC

Konečný příjemce techniky:  Michal Janeček, Katedra studií lidského pohybu

č. RT 277699, OBJ/ 4505/0042/21

Místo dodání, technik:  Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 8 jádrový procesor s výkonem minimálně 12000 bodů1 |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště 1 x SSD 1000 GB, rychlost čtení min. 2000MB/s, min. životnost 500 TBW |  |
| Minimální konektivita LAN (1 Gbs), min. 4 x USB, min. 2 x grafický výstup |  |
| PC musí být vybaveno vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| PC musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. CPU) 2 |  |
| PC musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| PC musí mít paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit3 |  |
| PC musí mít zdroj, který splňuje normy certifikace 80 plus Gold 4 |  |
| PC musí mít zdroj s funkci tepelné regulace otáček4 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 5 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 30 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4Tuto skutečnost doloží účastník produktovým listem nebo výpisem z produktového listu.

5 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

- 30.  Základní notebook 14“

Konečný příjemce techniky:  Michal Janeček, Katedra studií lidského pohybu

č. RT 277699, OBJ/ 4505/0042/21

Místo dodání, technik:  Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6000 bodů1 |  |
| Úhlopříčka LCD 14", rozlišení min. 1920 x 1080 px., |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI výstup |  |
| Integrovaná webová kamera |  |
| Podsvícená klávesnice |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např.CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 3 |  |
| Jednotková maximální cena | 25 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).

- 31.  Základní notebook 15.6"

Konečný příjemce techniky:  Michal Janeček, Katedra studií lidského pohybu

č. RT 277699, OBJ/ 4505/0047/21

Místo dodání, technik:  Varenská 40a, Michal Janeček, tel: 603 880 931

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 8500 bodů1 |  |
| Úhlopříčka LCD 15.6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., |  |
| Minimální velikost operační paměti 16 GB |  |
| Minimální kapacita diskového uložiště SSD 500 GB |  |
| Minimální konektivita LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI výstup |  |
| Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
| NB musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např.CPU) 2 |  |
| NB musí mít vyměnitelný pevný disk 3 |  |
| NB musí mít vyměnitelnou baterii 3 |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) 4 |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 30 000 | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena dodavatele* |  | Kč vč. DPH |
|  |  | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

1 CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

2 Tuto skutečnost doloží účastník popisem existence, umístění a požadavků na ovládání funkce řízení spotřeby energie v hardwaru.

3 Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla. Tuto skutečnosti doloží účastník předložením certifikátu o udělení ekoznačky či produktového listu s uvedením této ekoznačky (v českém jazyce), případně čestným prohlášením o splnění požadovaných hodnot.

4 Účastník doplní délku záruční doby, která je kritériem hodnocení (viz čl. 13.3. zadávací dokumentace).