Technická specifikace – Datové úložiště

Požadované zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží účastník ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není účastník schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Pro nabízené zařízení výrobce umožňuje prodloužení standardního supportu alespoň do 31.12.2029

Soulad s výše uvedenými skutečnostmi účastník doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR či EU.

Datové úložiště

| Parametr | Specifikace datového úložiště, požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota* |
| --- | --- | --- |
| Výrobce, název, model, typ |  |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |  |
| CPU | Dvousocketový systém založený na Intel platformě s využitím třetí generace CPU. Osazený 2x CPU s min. 18 jader každý, o základní frekvenci min. 3 GHz |  |
| RAM | Min. 512 GB na 3200MHz. Požadujeme ideální rozložení paměťových modulů v návaznosti na technické požadavky paměťových kanálů daného typu serveru, paměť rozšiřitelná min. na 2TB typu DDR4 s možností osazení až 32 slotů. |  |
| Diskový subsystém | Úložiště musí podporovat osazení min. 24 x 2,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA, požadujeme zařízení osazené hot-plug disky: Alespoň 10x 3,84TB SSD vSAS Read Intensive při splnění hodnoty DWPD 1, disky podporují vlastní šifrování a funkce bezpečného smazání. |  |
| Diskový řadič | typu SAS, PCI Express 4 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti NVRAM “Wipe” podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SSDs v Pass-Thru mode podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Fast initialization for quick array setup Configurable stripe size up to 1MB Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Síťové rozhraní | Alespoň 6 x 1 Gb port Ethernet Alespoň 4 x 10 Gb port Ethernet typu SFP+ karta bude osazena 4x SFP+ LC-duplex LR single-mode 10km s DMI Alespoň 2 x 40 Gb port Ethernet typu QSFP+ karta bude osazena 2x QSFP+ LC-duplex LR single-mode 10km s DMI |  |
|  | redundantní síťové napájecí zdroje 1400W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% |  |
| Interface | alespoň 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) alespoň 2 x VGA (1 vpředu, 1 vzadu) |  |
| Rozšiřující sloty | Min 8x PCIe Gen4, z toho min 2x x16 ostatní alespoň x8 |  |
| Kolejnice | Zásuvné lyžiny s ramenem pro vedení kabelů |  |
| Kompatibilita | Microsoft® Windows Server® 2019, x64 SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere™ Canonical Ubuntu Server LTS OpenManage |  |
| Management a vzdálená správa | Management zařízení nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa podpora IPv5 a IPv6 management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) hardware firmware update s možností ověření a stažení aktuálních verzí proti repository výrobce firmware rollback BIOS recovery záložní bios v dedikované ROM paměti logování událostí o přihlášení a změnách konfigurace sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita Grafické rozhraní pro hardwarovou konfiguraci, včetně BIOSu, diskového subsystému RAID a rozšiřujících karet z jednoho GUI vzdálený reset, reboot s korektním ukončením OS, vypnutí a zapnutí zařízení, včetně odpojení zdrojů (power cycle) Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support dedikovaný ethernet port, který není součástí požadovaných ethernet portů umožňuje využít ostatní ethernet porty na desce, aniž by omezil jejich využití OS – sdílení embedded NIC portů přístup přes dedikovaný USB MICRO port servisní konzole umožňuje zprávu ostatních serverů ve skupině přes jednu IP adresu možnost přístupu přes wifi a BT rozhraní přes aplikaci podporující Android a iOS |  |
| Podpora a servis | Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace zařízení, servis je poskytován výrobcem zařízení. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla. Zdarma aktualizace firmware a ovladačů i po uplynutí doby platné podpory. |  |
| Příslušenství | 2 ks transceiver QSFP+ LR single-mode 40Gb kompatibilní se síťovými kartami dodávaného zařízení |  |
| Místo a požadavky plnění | Včetně dopravy, instalace do racku, konfigurace a zapojení do Infrastruktury OU v požadovaném rozsahu 2 MD. Místem plnění je Ostravská univerzita, Centrum informačních technologií, Bráfova 5, 701 03 Ostrava. Zadavatel požaduje dodávku zcela nového, dříve nepoužitého a nerepasovaného zařízení a jeho částí. Toto ustanovení se vztahuje na veškeré nabízené a dodávané zboží. Zboží bude dodáno v originálních neporušených obalech. Zařízení bude určené pro Český trh a bude výrobcem plně podporováno. |

* Vyplní účastník zadávacího řízení