Příloha č. 1

část A

Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele

podlimitní veřejné zakázka na dodávku dynamického chodníku

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku dynamického chodníku níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

| Definice technického požadavku | Dodavatel splňuje ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| plocha pásu minimálně 150 x 50cm |  |  |
| rychlost pohybu chodícího pásu 0 - 10 km/hod |  |  |
| sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 – 25% (14°) |  |  |
| nadlehčovací závěsný systém pro odlehčení pacienta o maximální hmotnosti 135 kg |  |  |
| kalibrované silové senzory zabudované v plošině, rozsah měření 1 - 120 N/cm2 |  |  |
| plocha se senzory min. 110 x 48 cm, min. 3400 senzorů |  |  |
| madla po celé délce pásu s nastavitelnou výškou a sklonem, teleskopické prodloužení madel |  |  |
| řídící PC s obrazovkou pro virtuální realitu |  |  |
| software pro analýzu chůze a stoje s možností uložení dat pacientů do databáze grafické zobrazení měřených dat v reálném čase |  |  |
| náhled naměřených hodnot (fáze stoje, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla, analýza rozložení sil pod ploskami |  |  |
| Nosnost pro pacienta min. 150 kg |  |  |
| možnost připojení videokamery pro synchronizovaný video záznam a možnost připojení bezdrátového EMG |  |  |
| Pomůcka pro upnutí pacienta do odlehčovacího systému v různých velikostech s příslušenstvím (hustící systém – kompresor) |  |  |
| Systém pro nájezd pacienta s vozíkem na chodník |  |  |
| Monitor pro sledování virtuální reality pacientem při chůzi, min. 46´ |  |  |
| Konkrétní nabídka (zn., typ): |