Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Zařízení, jehož dodávka je předmětem této Smlouvy, musí splňovat následující minimální technické parametry:

Virtuální pitevní stůl

- Velký dotykový displej, velikost obrazovky min. 55“

- Full HD

- Min 24 měsíců záruční doba

- Výstupní signál videa pro projektory nebo další displeje

- stojan na kolečkách

- Nastavitelná výška a možnost naklonění obrazovky v rozsahu 0° – 90°

Software

- Fotorealistické 3D zobrazení v ultra vysoké kvalitě z CT a MRI

- Možnost připojení přímo k PACS- Otevřená architektura, která zahrnuje integrační schopnost jakýchkoli nemocnic PACS, bez ohledu na značku.

- možnost využití aktualizované on line databáze případů ve 3D

- Minimálně 300 anonymizovaných fyziologických a patologických případu CT a MRI ve vysoké kvalitě

- Anatomické možnosti: Barevná segmentovaná celková lidská anatomie, minimálně 20 případů s až 0,2 mm rozlišením regionální anatomie, minimálně 2 000 struktur se segmentováním a anotací, možnost simulace chirurgického řezu

- Histologické vzorky, soubor srovnávacích případů patologických a fyziologických situací

- Knihovna musí obsahovat histologické obrazy ve vysokém rozlišení, které mohou být zobrazeny na celé obrazovce

- možnost měření ve 2D a v 3D

- SW licence min na 5 let pro min 2 lektory a 5 studentů

- bezplatný upgrade nejnovějšího SW

- Automatické ukládání obsahu přes noc

- Objemové zobrazení v reálném čase

- Prohlížení snímků v tradičních radiologických formátech

- Předvolby zobrazování pro vizualizace 2D anatomických oblastí

- Možnost vložení a simulování 3D modelu,

- možnost volby uložení do sdílené nebo interní databáze

- velikost prostoru pro interní databázi min. 2 TB a neomezená velikost ve veřejné databázi

- Možnost sdílet obrazovku min. 15-ti studenty prostřednictvím zabezpečeného prohlížeče.

- Obrazovku lze ovládat z kteréhokoli místa u stolu pomocí kombinace dotykových bodů. Ovládací prvky si může poklepáním na obrazovku přivolat kdokoli k sobě.

- Software obsahuje kompletní sadu nástrojů pro použití u 2D obrazů včetně poznámek a měření.