Položka č. 1 – Sada měřících a diagnostických nástrojů pro sítě - metalika

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Gigabit Ethernet rozharní pro Ethernet Real-Time a všechny 10 / 100BASE-TX ethernetové sítě |  |
| Sytemové rozhraní: - minimálně 1 port pro RJ45 1 Gb/s - minimálně 1 port USB 2.0 a vyšší |  |
| Rozhraní pro měření: - minimálně 4x RJ45 - minimálně 2/4 komunikační kanály s integrovaným TAP, každý se snímáním v obou směrech - minimálně 4x vstup/výstup GPIO pro zachycení digitálních signálů a pro použití v roli spouštěcího vstupu |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 70.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 2 – Sada měřících a diagnostických nástrojů pro sítě - optika

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Display o uhlopříčce minimálně 7“ a rozlišení 800 x 480 |  |
| Minimálně 2 konektory USB |  |
| Interní paměť minimálně 2GB |  |
| Baterie s vydrží minimálně 8 hodin |  |
| Podporovaná vlnová délka (nm) 1310 ± 30/1550 ± 30/1625 ± 10 |  |
| Integrovaný SM filtr 1625 nm: highpass >1595 nm isolation >50 dB od 1270 nm do 1585 nm |  |
| Dynamic range (dB) 30/28/28 |  |
| Event dead zone (m) – 1 |  |
| Attenuation dead zone (m) - 4 |  |
| PON dead zone (m) – 35 |  |
| Ditsance tange (km) v rozsahu od 0,1 |  |
| Puls width (ns) od 2 do 20000 |  |
| Linearira (dB/dB) – +-0,05 |  |
| Loss threshols (dB) – 0,01 |  |
| Loss resolution (dB) – 0,001 |  |
| Sampling resolution (m) – 0,04 až 5 |  |
| Built-in Wi-Fi and Bluetooth Capability |  |
| Digital Video Inspection Probe - NO Automated PASS-FAIL analysis - Triple Magnification - ConnectorMax2 Software |  |
| Brašna |  |
| Contraktor Kit |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 180.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 3 – Sada pro sváření a lámaní - optika

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Sada zahrnuje svářečku a lámačku |  |
| Provoz na interní baterii s nabíjením |  |
| Automatické nastavení vláken na jádro |  |
| Svařování SM, MM, DSF, NZD a BIF/UBIF vláken |  |
| Provedení sváru v rozsahu 7 – 10s |  |
| Zobrazení vláken v rovině X nebo Y nebo současně v obou rovinách. Zvětšení až 608x. |  |
| 3,5" barevný LCD displej, české menu |  |
| Vestavěná pícka pro aplikaci ochran svarů |  |
| Interní paměť pro uložení 2000 výsledků |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Možnost navařovat SOC |  |
| Automatická detekce vláken typu SM: SM, DSF, NZD, BIF/UBIF, MM: MM |  |
| Počet vláken: 1 |  |
| Průměr pláště vlákna: 80 - 150 mikronů |  |
| Průměr ochrany: 160 - 900 mikronů |  |
| Délka odplášťovaného vlákna: 5 - 16 mm |  |
| Průměrný útlum sváru: SM: 0,02 dB; MM: 0,01 dB; DS: 0,04 dB; NZDS: 0,04 dB |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 169.690,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 4 – Router

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 5 portů RJ-45 |  |
| Minimálně 2 USB porty verze 2.0 a vyšší |  |
| Minimálně 2 porty RS-232 |  |
| Minimálně 1 WAN port RJ-45 |  |
| Podporované přenosové rychlosti sítě Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s |  |
| Podporované síťové standardy: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah |  |
| Podporované routovací protokoly: BGP,EIGRP,IS-IS,OSPF |  |
| Podpora správy prostřednictvím webu |  |
| Podpora QoS |  |
| Paměť flash minimálně 4000 MB |  |
| Vnitřní paměť minimálně 4096 MB |  |
| Použitelná paměťová karta o kapacitě minimálně 16 GB |  |
| Podpora montáže do racku |  |
|  | 4 |  |
| Jednotková maximální cena | 55.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 5 – Rackový rozvaděč

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| 19“ rozvaděč |  |
| Kapacita minimálně 42U |  |
| Kovová konstrukce |  |
| Integrované pasivní napájecí panely s minimálně 8 napájecími pozicemi |  |
|  | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 18.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 6 – Switch s managementem

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 24 portů LAN |  |
| Minimálně 2 SFP porty |  |
| Podporovaná rychlost minimálně 100 Mb/s |  |
| Podpora QoS |  |
| Konzolový port RJ-45 |  |
| Podpora síťových standardů: IEEE 802.1p,IEEE 802.1x |  |
| Podpora filtrování MAC adres |  |
| Podpora VLAN |  |
| Podpora kontroly toku |  |
| Podpora správy pomocí webového rozhraní |  |
| Podpora agregace spojení |  |
| Podpora pro Jumbo Frames |  |
| Vnitřní paměť minimálně 128 MB |  |
| Paměť flash minimálně 64 MB |  |
|  | 4 |  |
| Jednotková maximální cena | 20.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 7 – Wifi kontroler

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Minimálně 128 MB operační paměti |  |
| Dodávka minimálně 16MB Flash paměti |  |
| Podpora 10/100 Mbps |  |
| Minimálně 5 portů |  |
| Podpora minimálně 10 AP |  |
| Management na L3 vrstvě |  |
| Umožňující monitring: Systému AP Klientů Autentifikovaných klientů |  |
| Podpora Load Balance |  |
| Integrovaný DHCP server |  |
| Podpora WPA-PSK/WPA2-PSK(AES/TKTP)/WPA/WPA2 |  |
| Správa přes web rozhraní |  |
|  | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 20.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 8 – Wifi Accesspoint

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Frekvenční rozsah 2,4GHz + 5GHz |  |
| Přenosové rychlosti: 1300 + 450 |  |
| WLAN (Wifi) standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |
| Vestavěná anténa |  |
| Podpora řízení wifi kontrolerem – kompatibilní s předchozí položkou |  |
| Porty: RJ-45 – minimálně 1 USB2 – minimálně 1 |  |
|  | 4 |  |
| Jednotková maximální cena | 5.500,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 9 – Firewall

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Propustnost firewallu minimálně 1,5 Gbps |  |
| VPN propustnost minimálně 325 Mbps |  |
| IPS propustnost minimálně 350 Mbps |  |
| Propustnost antiviru minimálně 90 Mbps |  |
| Minimálně 4 ethernetové konektory RJ45 s propustností 1 Gbps |  |
| Minimálně 1 port RJ45 pro COM komunikaci |  |
| VGA nebo DVI výstup |  |
| Podpora standardu 802.11 a/b/g/n 2,5 GHz / 5GHz |  |
| Minimálně 2 ks USB konektorů standardů USB 2.x a vyšší |  |
| Podpora skupin služeb: Firewall Web Protection Email Protection Wireless protection Endpoint Protection |  |
| Předplatné placené licence na 1 rok |  |
|  | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 27.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 10 – PC pracovní stanice pro laboratoř sítí a OS

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Procesor s minimálním hodnocením 7000 bodů dle CPU Benchmarks |  |
| Minimální velikost RAM 8GB |  |
| Minimální velikost HDD 1TB, minimálně 7200 otáček |  |
| Mechanika DVD-RW |  |
| Externí grafická karta s minimálně 2GB pamětí |  |
| 2 x Síťové rozhraní RJ 45 10/100/1000 Mbps |  |
| Rozšíření o sériový port COM pro správu síťových prvků |  |
| Zdroj napětí minimálně 350 W |  |
| Rozhraní: Minimálně 4 USB, z toho minimálně 2 s podporou USB 3.0 VGA nebo DVI port, případně HDMI |  |
| Součástí pracovní stanice je monitor o minimálním rozměru 22“, rozlišení 1920 x 1080, s výstupem VGA nebo DVI, případně HDMI, doba odezvy maximálně 2s, matné provedení, poměr stran 16.9 nebo 16:10 |  |
| OEM OS |  |
|  | 19 |  |
| Jednotková maximální cena | 27.500,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

Položka č. 11 – Server pro virtualizaci

Konečný příjemce techniky: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Místo dodání, technik:  Katedra informatiky a počítačů, Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Všechna bude v provedení, které umožní montáž do racku 19“ |  |
| 64-bit architektura |  |
| 2x procesor s výkonem ve výkonovém testu PassMark, uvedeným na stránkách www.passmark.com. Hodnota minimálně: 22000 bodů v testu pro dvouprocesorové systémy |  |
| Pokročilá kontrola chyb a oprava paměti (ECC) a memory mirroringu. |  |
| RAM minimálně 192 GB |  |
| Minimálně 2 x 240 GB SSD pro virtualizační prostředí, virtualizační platforma bude HYPER-V |  |
| Minimálně 4 x 400 GB SSD pro rychlý Tier |  |
| Minimálně 4x 1,2 TB SAS pro pomalý Tier |  |
| Server osazen řadičem disků o velikosti zálohované cache min. 2GB s podporou min. Raid10, Raid5. |  |
| Minimálně 4x 1Gb ethernet portů, 2x 10GB BaseT, 2 x 10Gb SFP+ |  |
| Redundantní napájení, za chodu vyměnitelné zdroje min. 800W . |  |
| Remote server management – (iLO, iDRAC nebo ekvivalentní pro danou platformu) |  |
| Záruka 3 roky v místě instalace s reakcí následující pracovní den. Záruka zahrnuje jak náhradní díly, tak práci servisního technika i dopravné. |  |
| Možnost uzavření supportu / prodloužení záruky o další 2 roky (nebo více) po době skončení nakupované záruky. |  |
|  | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 480.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.