Specifikace dodávek k veřejné zakázce

„Nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice“

pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice Tvůrčí centrum Fakulty umění, projekt OP VVV, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

- Závěsný výstavní systém (soubor v metrech)

Kód CPV – 39290000-1 – Různé vybavení interiérů

  - Přírodní hliníkový obrazový rám včetně skla a zadní stěny /rozměry 150 x100 cm

Celkem: 5 ks

  - Přírodní (bez povrchové úpravy) hliníkový obrazový rám včetně skla a zadní stěny /rozměry 120 x 80 cm

Celkem: 5 ks

- Zařízení pro zpracování litografických kamenů, technologie alternativních metod v litografii

Kód CPV – 42962000-7 – Tiskařské a grafické zařízení

Technologický celek pro Pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice (konkrétně hlubotisku a litografie).

  - leptací box – 1 ks

    - komorová nádrž z plastu, čirý 10 mm (odolné HNO3)

    - 3 boxy, které budou přivařeny na společnou spodní a horní část a uprostřed s žebrem kolem dokola

    - kovové žebro pro stabilitu boxu (odolné HNO3)

    - v dolní boční stěně vývody výpustným kohoutem z každé komory (3x kouhout)

    - otvíratelné/zavíratelné víko boxu

    - rozměry +-3 %

1. část, rozměry: š155 x v110 x h15 cm (rozměry jedné přepážky š155 x v110 x h5 cm)

2. část, rozměry: š75 x v110 x h15 cm (rozměry jedné přepážky š75 x v110 x h5 cm)

3. část, rozměry: š25 x v35 x h15 cm (rozměry jedné přepážky š25 x v35 x h5 cm)

4. část, 4x spouštěcí ráhno z plastu (čirý, odolné HNO3) rozměry 110x15x4cm (vxšxh) horní díl zahnutý cca 5 cm do stran, aby se dal odložit na hranu kádě

5. část, 4x spouštěcí ráhno z plastu (čirý, odolné HNO3) rozměry 75x15x4cm (vxšxh) horní díl zahnutý cca 5 cm do stran, aby se dal odložit na hranu kádě

6. část, 4x spouštěcí ráhno z plastu (čirý, odolné HNO3) rozměry 25x15x4cm (vxšxh) horní díl zahnutý cca 5 cm do stran, aby se dal odložit na hranu kádě

  - vana – 1 ks

    - plexi, černá 8 mm 108x78x15cm

    - vývod ve středu kádě, plastová trubice výšky cca 10-15 cm, průměr cca 6 cm

    - kovová konstrukce z profilu L /nohy/ ve výšce 80 cm s výstuhou dna vany

  - usazovací káď – 2 ks

    - box plexi, čirá 10 mm 60x80x60cm (vxšxh)

    - dvě vnitřní příčky (zleva 40/20/20 cm, propojené do dna boxu, výška 55 cm)

    - pravá boční stěna – plastový vývod na trubici navazující do odpadu

    - usazení v kovovém rámu na pojízdných kolečkách

  - dřevěný rám na manipulaci kamenů – 1 ks

    - dřevěná mříž z tvrdého dřeva 100 x 70 x 5 cm, vnitřní síť po 5 cm

  - dřevěný rám na manipulaci kamenů – 2 ks

    - dřevěná mříž z tvrdého dřeva 106 x 76 x 18 cm, vnitřní síť po 10 cm

  - gumový válec – 2 ks

    - šíře 20 cm, profi, průměr 15 cm

- Pískovací box – tryskací kabina s příslušenstvím nutná kompatibilita pol. 3.1 a 3.2 – 1ks

Kód CPV – 42962000-7 – Tiskařské a grafické zařízení

  - Box:

    - plexi

    - Š: 900 mm x v: 570 mm x h: 540 mm (+- 3 %)

    - Napájení 1x 230

    - Pracovní tryska 9 mm V

    - Pneumatické odklápění zadního čela

    - Ovládání nožním pedálem

    - Pracovní tlak 1-8 bar

  - Odsavač s příkonem 0,5:

    - Š: 900 mm x v: 2350 mm h: 900 mm

    - Napájení 1x 230 V

    - Automatický oklep filtrační patrony

    - Příkon 0,5 Kw

- Serigrafie, ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu – 1ks

Kód CPV – 42991200-1 – Tiskařské stroje

  - Š Ruční sítotiskový stůl pro potisk plošného materiálu tloušťky od 0 do 80 mm s maximálním tiskovým formátem 760 x 1070 mm

- Tiskový formát 760 x 1070 mm

- Velikost desky 1000 x 1440 mm

- Max. velikost rámů 1050 x 1520 mm

- Výška potisk. materiálu 0–80 mm

- Rozměry

- šířka 1800 mm

- délka 1600 mm

- Výška otevřená / zavřená 1500 / 1350 mm

- Hmotnost 170 kg

- El. přípojka 1 N PE 230 V 50 Hz / 1