Specifikace dodávek k veřejné zakázce

„Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění“

v rámci projektu OP VVV, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

- část VZ: „Variabilní dřevěné podium“

- Položka – variabilní dřevěné podium

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- 3 x deska – stavební překližka 1250 x 2500 x 35 mm

- 24 x noha – výsuvná noha –  včetně úpravy od pasíře na míru dle zadání

- nástupní schod ze stavební překližky na šířku jednoho stolu

- povrchová úprava proti oděru

- Polohovatelnost podia na různé výšky: 1000 mm, 750 mm a 500 mm

- Výška schodu: 250 mm

Počet kusů: 	1