Specifikace dodávek k veřejné zakázce

„Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění“

v rámci projektu OP VVV, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

- část VZ: „Dodávka interiéru“

- Položka – Stůl k počítači

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Velikost pracovní plochy: min. 1400 x 800 mm

- Materiál desky stolu: laminátová dřevotříska

- tloušťka desky: min 25 mm

- barvy desky stolu: buk/bříza/dub/javor/olše

- Zaoblené ABS hrany desky stolu

- Kovové nohy světlé barvy (šedá/stříbrná) nebo podnože z dřevotřísky

- Stabilní

- Nosnost min.: 40 kg

Počet kusů:	15

Položka – Uzamykatelná kovová skříň pro stojany, mikrofony a příslušenství

Místo dodání:

Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava

Základní specifikace:

- Rozměry: 1800/1950x1000/1100x450/650 mm

- Plně svařovaný korpus skříně

- Ocelový plech tl. 0,9-1,0 mm

- Nosnost korpusu min 750 kg

- Počet polic: min. 3, nosnost min. 70 kg

- Vyztužené dveře se skrytými závěsy

- uzamykání cylindrickým zámkem (2 klíče) + 2-bodovým rozvorovým mechanismem

- povrchová úprava: práškový epoxidový lak se zvýšenou odolností vůči oděru

Počet kusů:	1

Položka – Uzamykatelný stůl a nábytek pro nahrávací techniku v sále

  - stůl

Místo dodání:

Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava

Základní specifikace:

- Šířka: 1700/1800 mm

- Výška: 750/760 mm

- Hloubka: 700/800 mm

- kabelové průchodky v pracovní desce

- materiál: lamino min 18 mm, ABS hrana min 2 mm

Počet kusů: 	1

  - zásuvkový kontejner

Základní specifikace:

- Pojízdný kontejner kompatibilní s pol. 3.a

- Dvířka jsou opatřeny systémem tichého dovírání

- Min 4 zásuvky s kovovým pojezdem

- centrální uzamykání pro všechny zásuvky

- materiál: lamino 18 mm, ABS hrana 2 mm

- kolečka s brzdou

- Šířka: 430/530 mm

- Výška: 540/610 mm

- Hloubka: 520/550 mm

Počet kusů: 	1

  - skříň policová

Základní specifikace:

- Skříň 2-dveřová, policová, uzamykatelná

- Variabilní police, minim nosnost police 30 kg

- Šířka: 800/1000 mm

- Výška:1800/2100 mm

- Hloubka: 370/470 mm

- materiál: lamino 18 mm, ABS hrana 2 mm

Počet kusů: 	1

  - skříň/komoda

Základní specifikace:

- Dvířka jsou opatřeny systémem tichého dovírání

- Skříň/komoda uzamykatelná

- Počet polic: min 2, variabilní

- Šířka: 600/800 mm

- Výška: 1100/1250 mm

- Hloubka: 380/400 mm

- materiál: lamino 18 mm, ABS hrana 2 mm

Počet kusů: 	1

Položka – stoly do ateliéru

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- stolová́ deska LTD min. 25 mm – bílá

- Rozměr desky 1800 x 800 mm, výška 735 mm

- ABS hrana 2 mm

- provedení RAL 9006 hliník/RAL 9005 černá́

- Rektifikace

- skryté vedení kabelů (různé typy bočních kabelových krytů)

Počet kusů: 	5

Položka – židle do ateliéru

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Nezničitelná/vysoce odolná skládací stohovatelná židle

- Materiál: vysokopevnostní HDPE a ocelové trubky se zesílenými spoji

- barva sedáku a opěráku je světle šedá/bílá

- konstrukce ocelových trubek je lakována vypalovacím lakem

- rozměr 450x880x510 mm +-1 %, hmotnost max. 5,5 kg

- vysoká odolnost

Počet kusů: 	14

Položka – nábytek, vybavení ateliéru, regály (dílenský stůl č. 1)

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Dílenský stůl č. 1

- šířka min 2000 mm, výška min 850 mm, hloubka 750-800 mm

- třízásuvkový kontejner pracovního stolu

- pracovní deska buková spárovka 2000 x 750 mm, síla min. 40 mm

Počet kusů: 	2

Položka – nábytek, vybavení ateliéru, regály (skříň pro ukládání chemických látek)

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Uzamykatelná skříň pro ukládání chemických látek

- výška min. 1900 x šířka min. 920 x hloubka min. 380 mm

- nosnost police min 60 kg, nosnost korpusu min 300 kg

- min 4 přestavitelné police ve tvaru vaničky

- dveře v ocelovém rámu

Počet kusů: 	1

Položka – nábytek, vybavení ateliéru, regály (dílenská nářaďová skříň)

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Dílenská nářaďová skříň

- výška 1950 x šířka min 1000 x hloubka mezi 400-450 mm

- 4x police stavitelná po 25 mm (pozink)

- nosnost 600 kg

- skříň s křídlovými dveřmi skleněné dveře v ocelovém rámu

- dveře zamykatelné

Počet kusů: 	2

Položka – nábytek, vybavení ateliéru, regály (dílenský stůl č. 2)

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Dílenský stůl č. 2

- šířka 2000, výška 850, hloubka 750-800 mm

- pracovní deska buk masív 40 mm

Počet kusů: 	2

Položka – Vinylové pozadí 2,72 x 6 m – zelené klíčovací – Chroma Green, CI background

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Klíčovací pozadí

- Barva: chroma green (klíčovací zelená)

- Odolné proti poškrábání

- Materiál: Vinylové

- Velikost: min. 2,72 m x 6 m nebo plocha alespoň 16 m2 při šířce min. 2 m

- Omyvatelné

- Matný povrch

- Bezešvé

- Bez odlesků

- Světlo pohlcující

- Navinuto na trubce, zabraňující prověšení

Počet kusů: 	6

Položka – Židle B

Místo dodání:

Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory

Základní specifikace:

- Nosnost: min. 120 kg

- Houpací mechanismus s aretací

- Materiál: textil

- Barva: převážně černá

- Výškově nastavitelné

- Područky v ceně

- Nosný kříž a područky z kovu-chrom

- Kolečka

Počet kusů: 	15