Skladování žilní krve

Dodavatel dále zajistí skladování všech vzorků žilní krve a krevního séra na maximálně pěti svozových místech v Moravskoslezském a na maximálně pěti svozových místech v Jihočeském kraji

| Typ zkumavky | Před odběrem | Po odběru | Skladování | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x PaxGene zkumavka (2,5ml) | Prázdná zkumavka PAXgene Blood RNA se skladuje při pokojové teplotě 18−25˚C. Speciální zkumavka musí být poslední zkumavkou, která se při odběru krve plní. | Ihned po odběru krve se zkumavka 8–10 krát jemně převrátí a před uložením do mrazáku (-20°C) se uloží ve svislé poloze při pokojové teplotě (18−25°C) na minimálně 2 hodiny a maximálně 5 hodin. | V mrazáku (-20oC). Plánovaná maximální doba skladování je 3 měsíce. | V přenosné autochladničce (cca -20oC), zajistí LF OU jednou za 1-3 měsíce. |
| 1x zkumavka s EDTA (4ml) |  |  | V mrazáku (-20oC). Plánovaná maximální doba skladování je 3 měsíce. | V přenosné autochladničce (cca -20oC), zajistí LF OU jednou za 1-3 měsíce. |
| 1x zkumavka se srážlivou krví (9ml) |  | Zkumavka s krví vydrží při pokojové teplotě (18-25oC) max 5 hodin (ve vodorovné poloze, ne ve stojánku) a poté musí být provedena separace séra. | Sérum se skladuje v 1,5ml zkumavkách v mrazáku (-20oC). Plánovaná maximální doba skladování je 3 měsíce. | V přenosné autochladničce (cca -20oC), zajistí LF OU jednou za 1-3 měsíce. |