Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1

# GNSS přijímač

Základní technická specifikace:

GNSS přijímač s uspořádáním „vše na výtyčce“, tj. bez nutnosti nošení přijímače či dalších součástí aparatury v baťůžku či jinde s bezdrátovým propojením. Odolnost všech komponent přijímače proti vodě a prachu. Součástí přijímače musí být technologie pro redukci stínění satelitů.

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce | Trimble |
| Značka a typ | Trimble R2 |
| Příjem a zpracování signálů GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, RTX a SBAS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, MSS (RTX), L1 SBAS |
| Přesnost v režimu RTK poloha min. 10mm + 0,5 ppm, výška 20mm+ 0,5 ppm | Síťové RTK2-10 mm + 0,5 ppm RMS Výška 20 mm + 0,5 ppm RMS |
| Přesnost ve statickém režimu poloha min. 3mm + 0,5 ppm, výška 5mm+ 0,5 ppm | 3 mm + 0,5 ppm RMS výška.5 mm + 0,5 ppm RMS |
| Přijímač vybaven minimálně 220 kanály pro příjem družic. | 220 kanálů |
| Možnost měření statické GNSS observace s ukládáním do vnitřní paměti přijímače min. 40 MB. | GNSS observace vnitřní paměť přijímače o velikosti 16 GB |
| Konektivita sériový port, Bluetooth, WiFi, USB | RS 232, Bluetooth, WiFi, USB |
| Podpora nejnovějších RTK korekčních dat RTX, CMRx, RTCM3.2 | RTK korekčních dat; RTX, CMRx, RTCM3.2 |
| Kontroler musí být vybaven vlastní GNSS anténou a umožňující navigaci v terénu bez připojené externí GNSS antény (geodetického GNSS přijímače). | Kontrolní stanice Slate s integrovanou anténou GNSS |
| Kontroler musí být vybaven fotoaparátem s rozlišením min. 8 MPx | Vestavěny foto aparát 8MPx |
| Kontroler s vestavěným modemem min. 3G | Vestavěny 3,75G modem |
| Krytí min. IP65 | IP65 |
| Provozní teplota GNSS sestavy min.-20°C až + 55°C. | .-20°C až + 55°C |
| Hmotnost GNSS sestavy v pracovní konfiguraci min 3,0 kg . | Sestava komlet s bateriemi 3,0 kg |
| Výdrž na vnitřní baterie bez přerušení (určování polohy v režimu GNSS-RTK s příjmem korekcí přes síť GSM) min. 5 hodin, | V režimu Rover 5 hod. |
| Celková provozní doba na jedno nabytí baterií min .10 hod. | Celkem na nabití 10 hod |
| Polní ovládací a výpočetní software v českém jazyce včetně nápovědy s integrovaným globálním transformačním klíčem pro převod souřadnic ETRS89 do S-JTSK a Bpv certifikovaný pro Českou republiku. Požadovaný minimální rozsah úloh: Měření bodů Vytyčování bodů, linií, oblouků a DMT kódová kresba, podpora DXF map Výpočet a rozdělení ploch, tvorba digitálního modelu terénu včetně výpočtu kubatur Výstupy z přístroje kompatibilní se všemi geodetickými sw. včetně výstupů pro katastr nemovitostí | Software v českém jazyce včetně nápovědy,integrovaný globální transformační klíč pro převod souřadnic ETRS89 do S-JTSK a Bpv certifikovaný pro Českou republiku. rozsah úloh: Měření bodů Vytyčování bodů, linií, oblouků a DMT kódová kresba,podpora DXF map Výpočet a rozdělení ploch, tvorba digitálního modelu terénu včetně výpočtu kubatur Výstupy z přístroje kompatibilní se všemi geodetickými sw. včetně výstupů pro katastr nemovitostí |
| Počet kusů | 3 |  |
| Jednotková cena dodavatele* | 758 312,- | Kč vč. DPH |
|  | 626 704,- | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 2

# GPS

Základní technická specifikace:

Voděodolná navigace s nedotykovým displejem, barovýškoměrem a helix anténou pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce | Garmin |
| Značka a typ | GPSmap 64s PRO |
| Přijímání signálu GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
| Implementovaná turistická mapa ČR o min. měřítku 1:10 000 | Implementovaná turistická mapa ČR o min. měřítku 1:10 000 |
| Obsahuje elektronický kompas | Elektronický kompas 3-osý |
| S dodávkou datového USB kabelu, datové karty | Komplet set USB, dat card |
| Slot pro micro SD | Slot microSD |
| Kompatibilita s PC přes USB propojení | USB konektivita |
| Displej s rozlišením min. 160 x 240 px a úhlopříčkou max. 8 cm, nedotykový | 160 x 240 px a úhlopříčkou 8 cm, nedotykový |
| Hmotnost do 170 g a rozměry do 65 x 160 x 40 mm | 166 g a rozměry 61 x 160 x 36 mm |
| Přístroj musí být odolný proti nárazům, blátu, vlhkosti a vodě | Odolnost dle specifikace IPX7 |
| Počet kusů | 10 |  |
| Jednotková cena dodavatele* | 75 177,- | Kč vč. DPH |
|  | 62 130,- | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Položka č. 3

# Totální stanice

Základní technická specifikace:

Stanice s dvojicí barevných dotykových displejů s vysokým rozlišením pro komfortní ovládání. Stanice musí mít integrovaný barometrický senzor a automatické ostření. Musí být vybavena s optikou pro ostré a jasné cílení i za sníženého osvětlení.

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce | Trimble |
| Značka a typ | C5 |
| Systém automatického ostření - AUTOFOCUS | Automatické ostření-autofocus |
| Úhlová přesnost minimálně 5“ | Úhlová přesnost 5” (1.5 mgon) |
| Měření délek na hranol v rozsahu 1,5m – 5000m s přesností min. ±(2mm+2ppm) | Na hranol v rozsahu 1,5m – 5000m s přesností. ±(2mm+2ppm) |
| Měření délek bez hranolu v rozsahu 1,5m - 800m s přesností min. ±(3mm+2ppm) | Bez hranolu v rozsahu 1,5m - 800m s přesností min. ±(3mm+2ppm) |
| Konektivita USB host/klient, RS-232C, Bluetooth, WiFi | 1 x serial (RS-232C), 2 x USB (host and client) + Bluetooth, WiFi |
| Barevný grafický dotykový displej v obou polohách přístroje | ANO LCD back-lit (640 x 480 pixel |
| Operační systém Windows | MS Windows 7 |
| Mechanické hrubé a jemné ustanovky | Oba typy ustanovek |
| Odolnost proti vodě a prachu min. IP 66 | IP66 |
| Výdrž interních baterií na jedno nabití min. 12 hodin | Až 14 hod. |
| Kompletní hmotnost včetně baterií a trojnožky max. 4,5 kg | 4,4 kg |
| Polní ovládací a výpočetní software v českém jazyce včetně nápovědy Úlohami v min. rozsahu: Měření bodů Vytyčování bodů, linií, oblouků a DMT Známé stanovisko a volné stanovisko s určením na minimálně 5 směrů s možností úhlového a délkového odsazení Kódová kresba, podpora DXF map Výpočet a rozdělení ploch, tvorba digitálního modelu terénu včetně výpočtu kubatur Výstupy z přístroje kompatibilní se všemi geodetickými sw. | Polní ovládací a výpočetní software v českém jazyce včetně nápovědy Úlohami v min. rozsahu: Měření bodů Vytyčování bodů, linií, oblouků a DMT Známé stanovisko a volné stanovisko s určením na minimálně 5 směrů s možností úhlového a délkového odsazení Kódová kresba, podpora DXF map Výpočet a rozdělení ploch, tvorba digitálního modelu terénu včetně výpočtu kubatur Výstupy z přístroje kompatibilní se všemi geodetickými sw. |
| Počet kusů | 4 |  |
| Jednotková cena dodavatele* | 593 790,- | Kč vč. DPH |
|  | 490 736,- | Kč bez DPH |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Celková nabídková cena v Kč:

| Nabídková cena bez DPH | 1 179 570,- |
| --- | --- |
| DPH | 247 710,- |
| Nabídková cena včetně DPH | 1 427 280,- |