Příloha č. 1

Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele

podlimitní veřejné zakázka na dodávku ultrazvuku a sond

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku ultrazvuku a sond níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

| Definice technického požadavku | Dodavatel splňuje ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| plně digitální přístroj na podvozku, možnost blokování či fixace kol ve směru |  |  |
| digitální LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 23“, full HD rozlišení min.1920 x 1080 |  |  |
| integrovaný dotykový LCD displej |  |  |
| konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond |  |  |
| EKG modul, tkáňové harmonické zobrazení na všech sondách, úhlové zobrazení |  |  |
| redukce uzv speklí, M-mód (i anatomický) |  |  |
| pulzní doppler včetně HPRF, steering na lineárních sondách |  |  |
| kontinuální doppler, barevné dopplerovské zobrazení, záznam dopplerovské křivky do paměti a automatické trasování, zobrazení energie krevního toku, tkáňový doppler |  |  |
| barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností |  |  |
| možnost exportu záznamů z UZ do běžných formátů Windows (např. JPEG, AVI, MPEG4, ….) |  |  |
| simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách, simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase |  |  |
| zoom akustický i digitální včetně horizontálního a vertikálního posunu, možnost měření v živém i zmrazeném obraze, automatická jednotlačítková optimalizace 2D obrazu a dopplerovského spektra, zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole |  |  |
| programové vybavení pro základní měření a výpočty |  |  |
| kardiologické a porodnické kalkulace |  |  |
| paměťová smyčka pro min. 4000 sn. s možností manuálního či dynamického prohlížení |  |  |
| Dokumentační zařízení: tiskárna, interní HDD pro archivaci snímků a obrazových sekvencí, interní zapisovací jednotka DVD/CD, USB výstupy, komunikační modul pro napojení přístroje do informační sítě typu PACS/NIS |  |  |
| konvexní sonda pro kompletní abdominální vyšetření |  |  |
| lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur (měkké tkáně). |  |  |
| lineární sonda pro cévní aplikace |  |  |
| sektorová sonda pro kardiologické aplikace a TCD vyšetřování. |  |  |
| elektronická endosonda, pro vaginální i rektální vyšetřování |  |  |
| Konkrétní nabídka (zn., typ): |