Příloha č. 1

část B

Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele

podlimitní veřejné zakázka na dodávku plantografické plošiny

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku plantografické plošiny níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

| Definice technického požadavku | Dodavatel splňuje ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| snímací plocha: min. 1440 x 440 mm |  |  |
| počet sensorů na cm²: min. 4 |  |  |
| mereni distribuce tlaku fungujici na principu kapacitniho elastomeru. |  |  |
| Presnost min. 5% |  |  |
| System kalibrovany plosne aplikovanym definovanym tlakem |  |  |
| záznamová frekvence: min. 100 Hz |  |  |
| ovládací software |  |  |
| možnost propojení s pc pomocí USB |  |  |
| operační systém Windows |  |  |
| Konkrétní nabídka (zn., typ): |